## Slide 1: Construcción de equipo de laboratorio para enseñanza: Helicóptero de 2 GDL
PRESENTA: ANDRIC VALDEZ VALENZUELA
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA
7/12/2012

## Slide 2: Introducción
Actualmente los dispositivos con los que cuenta la UNAM, campus Juriquilla para la enseñanza practica de áreas de ingeniería son escasos.
Se desarrollará una plataforma como equipo de laboratorio que facilite el aprendizaje de los alumnos mediante la aplicación práctica de conocimientos adquiridos en clase.
Las características de esta plataforma serán de multiárea, con una arquitectura de programación flexible y de bajo costo.

## Slide 3
La preparación de estudiantes universitarios en el área de control y robótica promueven la formación de profesionistas capacitados para desempeñarse tanto en la investigación como en la industria.
Fig.2 Robot industrial ensamblador
En el ámbito industrial los robots brindan diversas ventajas.
El estudio de los sistemas de control ha aportado diversos avances a la ingeniería y ciencia.
Fig.1 Nave espacial Attlantis

## Slide 5: Platanta
El sistema que compone a la plataforma consiste en un helicóptero de dos grados de libertad, el cual se considera un sistema no lineal inestable de múltiples entradas y múltiples salidas.

## Slide 6: Sistema de control
Notes: IMAGEN

## Slide 7: Objetivo general
Diseñar y construir una plataforma educativa para usos multidisciplinarios, ofreciendo a futuras generaciones de estudiantes e investigadores una sólida herramienta para el estudio de la teoría de control, robótica e ingeniería de software.
Notes: IMAGEN

## Slide 8: Péndulo de Furuta
Dos grados de libertad
Sistema sub-actuado
Las aplicaciones del péndulo de Furuta tienen un rango muy amplio, desde estabilidad en robots, hasta sistemas de orientación de naves espaciales.
Fig. 3 Péndulo de Furuta comercial
(Quanser)
Notes: 20 CM el pendulo

## Slide 9: Helicóptero de 2 GDL
Es un sistema no lineal inestable de múltiples entradas y múltiples salidas.
Los dos grados de libertad del helicóptero recrean en parte el comportamiento de la dinámica de un helicóptero real a gran escala.
Fig. 4 Helicóptero de 2 GDL comercial
(Quanser)
Notes: 45 cm de largo

## Slide 10: Metodología
Modelar Sistemas
Simular Modelo
Diseñar en CAD
Construir Sistemas
Programar Algoritmo de Control
Aplicar Algoritmo de Control
Realizar pruebas de funcionalidad
Comunicación Microcontrolador-computadora

## Slide 11: Modelado de motor DC
Diagrama esquemático
Una vez que se obtiene la función de transferencia del sistema se puede simular su comportamiento en Simulink, con el fin de estimar los parametros del diseño
Función de Transferencia
Notes: CAMBIAR POR MODELADO DE MOTOR

## Slide 12: Diseño Asistido por Computadora
Se diseñaron en Unigraphics las piezas individualmente del péndulo para posteriormente unirlas.
Fig. 6 Diseño del Péndulo de Furuta
Notes: AGREGAR MIS DISEÑOS

## Slide 13: Construcción del péndulo y del helicóptero
Una vez diseñadas las piezas se pueden fabricar en un torno y un CNC (Computer Numeric Control)

## Slide 14: Control de los sistemas
Control PID
Control Inteligente (Fuzzy Logic, redes neuronales)

## Slide 15: Interfaz Microcontrolador-PC
Las leyes de control se diseñan dentro de la PC y se ejecutan por el microcontrolador.
Modo automático
Modo remoto
Notes: MENOS TEXTO, IMAGENES

## Slide 16: Resultados
Tiempo de levantamiento Tr = 33 ms
Tiempo de asentamiento Ts = 56 ms

## Slide 17: Conclusiones

## Slide 18: Trabajo a futuro
Desarrollar una plataforma en software con interfaz de usuario que permita realizar el control de los sistemas.
Aplicar diferentes tipos de control.
Diseñar y construir otros sistemas.

## Slide 19: GRACIAS POR SU ATENCIÓN